## Slide 1: A világ szimulálása.
Okosház projekt – Vágner Máté – CHIYE1

## Slide 2: A szenzorkörnyezet
Hőmérséklet
Fény
Idő
Ház
Használt linkek:
https://uk.mathworks.com/help/simulink/ug/model-a-house-heating-system.html
https://pbayer.github.io/DiscreteEvents.jl/v0.2/examples/house_heating/house_heating/
https://shura.shu.ac.uk/25017/1/1570260071%20Final%20Revised.pdf

## Slide 3: A szenzorkörnyezetet befolyásolhatom
Hőmérséklet esetén:
  Fűtéssel, aminek hatékonyságát befolyásolja a külső hőmérséklet. Ezt egy függvénnyel leírhatom.
  Ha a kinti hőmérséklet nagyobb mint a kívánt, akkor tuti nem fogok fűteni. A klíma hőmérséklet szabályozását használhatom ekkor.
  Az emberek megléte is befolyásolhatja az egész számítást, főleg ha ajtót/ablakot nyitnak.
Fényt befolyásolhatok, de ez esetben az lámpák vezérléséből már tudhatom, hogy mikortól kapnék természetes és mikor mesterséges fényt. Vagyis elég az időt tudnom, hogy a lámpák automatikus felkapcsolását befolyásoljam. Ha annyira kell fény, a felhasználó még tud majd lámpát kapcsolni.
A mozgást az emberek befolyásolják. Mivel otthonról van szó, ezért ez vehető befolyásolható értéknek is akár, nem csak egy random eseményként - vagyis szimulálhatom vagy kézzel, vagy egy egyszerű minta alapján.

## Slide 4: Mi szükséges a hőmérsékletváltozás meghatározásához?
A külső hőmérséklet - Ez generálható függvényből vagy folytonos értékváltozás, vagy konkrétan generált függvény lekérdezésével. Ebbe jó random zajt is bevinni.
A beltéri fűtési együttható (ahol sok mindent feltételeznem kell, így csak közelítőleg lesz jó).
A beltéri hőveszteség a külső hőmérséklet hatására.
A fűtési hőveszteség a padlófűtés miatt.

## Slide 5: Miért nem padlófűtés?
Ezek alapján használható a normál hőszámítási függvény, csak figyelembe kell venni, hogy a hőtermelőm nyereségéből ki kell vonnom az átadási veszteséget.
A padló-levegő hatékonyságot figyelmen kívül hagynám, vagy átállnék nem padlófűtéses modellre, mivel: , ahol a felület és levegő hőmérséklet és a felület, így a felület fűtésre történő változását is szimulálni kéne
Erre nem vagyok alkalmas, nem épületmérnök vagyok, a termodinamika részét ennek nem teljesen értettem meg. (vagy veszek egy fix értéket neki, mint a 3. példában, de ehhez se rendelkezek kellően stabil ismeretekkel)

## Slide 6: Számítás
Normál hőmérséklet nyereség (t-n derivált) mértéke:
  az 1 óra alatt fűthető levegő mennyisége
  pedig a levegő hőkapacitása, ami 1005.4.
Normál hőmérséklet veszteség (t-n derivált) mértéke:
  T a hőmérséklet
  R a termikus ellenállás
  η pedig egy rá ható szorzótényező a nyitott ablakok/ajtók függvényében (ezt random értékekkel vagy előre megadott értékekkel lehet szimulálni kis, nagy vagy több ablak nyitását is.)
  a fal/ablak mélysége
  a fal/ablak felülete
  a hővezetőképességük
És az eredményt használhatom az összegre.

## Slide 7: Az egész szoba/ház hőmérsékletváltozása
Fűtés bekapcsolt állapota esetén a fűtési ráta:
  a szobában lévő levegő súlya (Ez "szobahőmérsékleten" [20-21 °C] 1.2 kg/m^3).
A fűtés kikapcsolt állapota esetén a hűlési ráta:

## Slide 8: Mozgás szimulálás
Az előbb említett feltételek alapján az emberek befolyásolhatnák ajtó és ablak nyitással a ház termikus ellenállását, amit szükség esetén a ház is megtehet (pl. automatikus reggeli szellőztetés)  De ezek számítási módszere ugyanaz lenne, mivel ugyanaz a „nyitási” esemény hajtódik végre.
Mivel egy személyingatlanról van szó, ezért az embereket megérkezését és szobák közötti mozgásának szimulálását a felhasználó irányítaná a grafikus felületen keresztül, viszont a hollétüket a szenzoroknak kéne érzékelniük, a világ állapotának lekérdezésével. Pl:
A kijáratot tartalmazó szobában lehetőség lenne az épület elhagyására is.
Mozgás: