## Slide 1: Ház termikus ellenállása
Okosház projekt – Vágner Máté – CHIYE1

## Slide 2: Ismétlés
Múlt héten a világom szimulálásáról számoltam be.
A fűtési rendszer szimulálásához szükséges a szimulálni kívánt ház termikus ellenállása és pár konstans érték ismerete.
Ehhez tudnom kell a ház méreteit, azon belül a falak és ablakok űrtartalmát.
Házunk kétszintes lesz, szimulálásuk külön fog történni.
  Egy emeleti hőmérés félrevezethet minket a szintek fűtési igényéről.
  Ehhez feltesszük, hogy a hőmérséklet a két emelet között minél kisebb mértékben keveredik, pl. a lépcsőfolyosónak zárható ajtói vannak
A falaknak csak a 20 cm-es üveggyapot szigetelését, és az ablakok 2 cm-es vastagságát fogom számolni.

## Slide 3: Ház
Nappali
Konyha, étkező
Folyosó
Bejárat
Mosdó
Földszint
1. emelet
Szoba 2
Szoba 1
Folyosó
Mosdó
Ablak
Ajtó
5 m
5 m
3 m
5 m
5 m
2 m
4 m
4 m

## Slide 4
Nappali
Konyha, étkező
Folyosó
Bejárat
Mosdó
Szoba 2
Szoba 1
Folyosó
Mosdó

## Slide 5: Számítások előkészítése
Falak:
  Magasságuk 3m (2.7-es belmagasság)
  Ház oldalai + 30cm-el számolok (ebből 20 a szigetelés, minek van, és 10 a fal, minek nincs ellenállása a szimulációban, de csak a felület kell a számításhoz)
  Az összfelületből lejön az ablak összfelület x mélység.
Ablakok:
  1. emelet:
    Szoba 1 és 2: 2 x 2x1m és 2 x 1.5x1m
    Mosdó: 1 x 0.6x1m
  Földszint:
    Nappali: 2 x 1.5x2m és 1 x 2x1m
    Lenti folyosó: 1 x 2x2m
    Étkező: 2 x 1.5x2m és 1 x 2x2m
    Mosdó 1 x 0.6x1m

## Slide 6: Számítások eredményei
Számítási eredmény | Földszint | 1. emelet
Összfelület | 91,6 m2 | 107,96 m2
Összablak felület | 22,6 m2 | 7,6 m2
Összfal felület | 69 m2 | 100,36 m2
Fal termikus ellenállás | 2,11882e-05 | 1,45674e-05
Ablak termikus ellenállás | 3,15155e-07 | 9,37172e-07
Termikus ellenállás (R) | 3,105e-07 | 8,80525e-07
Hőnyereség (dQ_gain/dt) | 10800*1005.4*(50-T_szoba) | 7200*1005.4*(50-T_szoba)
Hőveszteség(dQ_loss/dt) | (T_szoba-T_kint)/R | (T_szoba-T_kint)/R
Légtér (m) | 175,5 m3 | 135 m3
Hőváltozás (hőkapacitás c_air = 1005,4) | 5,6674e-06 * ((dQ_gain/dt)-(dQ_loss/dt)) | 7,36762e-06 * ((dQ_gain/dt)-(dQ_loss/dt))
Tudjun a fűtésünk 5x1 kg (5 nagy radiátor, ebből 2 fent és 3 lent, még lehet több, ha túl gyenge lenne) levegőt mozgatni mp-ként.
50 fokos vízzel fűt a fűtés, és kint egy szinuszos hőváltozást szimulálok zajjal.